## Slide 1: Principy MW komunikace, aneb vše co musí znát každý kvalifikovaný technik
Ing. David Němec

## Slide 3: Elektromagnetické vlny
Nevyžaduje medium - Šíří se rychlostí světla
V látkách se šíří v závislosti na indexu lomu
Zdroje: vodič, dioda/laser, rentgeny, radary, přírodní zdroje (blesky, kosmické záření)
Šíření elektromagnetických vln
  Dlouhé vlny: Pozemní vlna (AM rozhlas)
  Střední vlny/krátké vlny: Ionosférické šíření, odrazy (AM rozhlas)
  Velmi krátké vlny: (FM rozhlas)
  UKV/SKV/EKV: přímá viditelnost (microwave 300 MHz – 300 GHz)

## Slide 4: Základní rovnice šíření (FSPL)
Intenzita pole signálu klesá se čtvercem vzdálenosti a frekvence
FSPL = 92.4 + 20 log(f) + 20 log(d)
  Platí pro zadávání d v km, f v GHz
=> Čím vyšší frekvence, tím vyšší ztráty
=> Čím vyšší vzdálenost, tím vyšší ztráty
PT – vysílaný výkon stanice
G T, R – zisky antén
FSPL – ztráty šířením ve volném prostoru
A1 – dodatečné ztráty

## Slide 5: Šíření v atmosféře
Vedle útlumu způsobeným šířením volným prostorem FSL je potřeba uvažovat útlumu způsobeným deštěm a útlum absorpcí plyny (kyslíku a vodními párami).

## Slide 6: Fresnelova zóna
– Rádiový signál se nešíří pouze podél přímky mezi oběma body, ale také v jejím okolí v tzv. 1. Fresnelově zóně.
– Oblast, kde je koncentrováno 90% přenášené energie
– Tvar rotačního elipsoidu
– Nemá vliv velikost použitých antén
– Za nejdůležitější se považuje vnitřních 60% 1.FS,
Prakticky pro profesionální aplikace se uvažuje celá volná 1.FS
Každé narušení způsobí zhoršení parametrů
– Absorpce/Penetrace signálu: vegetace nebo budovy (útlum)
– Odraz/Rozptyl signálu: kovové materiály (deformace)

## Slide 7: Vícecestné šíření
– Problém zejména pro nízká pásma, ale není pravidlem
– Odraz od překážek, země, ionosféry
– Vytváří přeslechy, rušení, odečtení nebo přičtení (!) signálu
Signál dorazí k přijímači jak po hlavní trase, tak po vedlejších trasách. Pokud jsou tyto signály ve fázi, mohou se navzájem posilovat, což vede k lepšímu příjmu signálu. Naopak, pokud jsou signály ve fázi proti sobě, mohou se navzájem oslabit nebo vyrušit, což vede ke zkreslení nebo ztrátě signálu.

## Slide 8: Šum a rušení
Šum a rušení
• Tepelný šum
Tento šum je základním typem šumu, který je přítomen ve všech elektronických zařízeních a obvodech. Je přímo závislý na šířce pásma: P=kTB P=-173dBm/Hz +10log(B)
Příklad BW 28MHz Pš=-98.5dBm
Příklad BW 112MHz Pš=-92.5dBm
• Vnitřní interference (interference zrcadlového kmitočtu přijímače a vysílače)
• Interference z okolních spojů (vzájemné rušení spojů)
• Interference od ostatních zdrojů (přeslechy od jiných služeb, disperze v atmosféře)
• Vlastní rušení a přeslechy (vícecestné šíření signálu a odrazy)

## Slide 9: Základní Principy Mikrovlnné Komunikace
Frekvence / Šířka pásma / Modulace
Mikrovlny – 300 MHz – 300 GHz
Šířka pásma – Definováno legislativou
– 14, 28, 56, 112, 224 MHz
– 20, 40, 80, 160 MHz
– 125, 250, 500, 750, 1000, 2000 MHz
– ACAP, ACCP, CCDP
Modulace – digitální QAM
Definice kapacity
Shannon–Hartley theorem
Maximální rychlost, kterou lze přenášet informace komunikačním kanálem o specifikované šířce pásma

## Slide 10: Základní Principy Mikrovlnné Komunikace
Shannon–Hartley theorem
C kapacita v b/s
B šířka pásma v Hz
S síla přijímaného signálu
N síla přijímaného šumu
Když je SNR velký ( S / N ≫ 1 ), logaritmus je aproximován
v tomto případě je kapacita logaritmická ve výkonu a přibližně lineární v šířce pásma (ne zcela lineární, protože N se zvyšuje se šířkou pásma).

## Slide 11: Základní Principy Mikrovlnné Komunikace
Příklad:
BW=28MHz. s/n=30dB
C ≤ 278 Mb/s
dnešní technologie běžně 260 Mbit/s (vliv masky ACAP, ACCP)
Kapacitu kanálu lze lineárně zvyšovat buď zvýšením šířky pásma, nebo použitím modulací vyšších řádů , které k provozu potřebují velmi vysoký SNR = exponenciální nárůst požadavku SNR, pokud se zvyšuje modulace.
Další možnosti navyšování kapacity je slučování kanálů např. XPIC nebo MIMO

## Slide 12: Modulace
Jak fungují modulace:
U mikrovlnných technologiích je nejčastěji používána modulace kvadraturně amplitudová (QAM)

## Slide 13: Modulace

## Slide 14: Modulace

## Slide 15: Zpracování signálu
Další možnosti zpracování signálu
Kanálové kódování, rozdělování signálu na subnosné, polarizační sdružování toků, fázové sdružování toků
FEC ,OFDM, OFDMA, XPIC, MIMO, MU-MIMO

## Slide 16: Zpracování signálu
Další možnosti zpracování signálu
FEC – Detekce a oprava chyb
OFDM – Modulace využívající frekvenční dělení kanálu
- odolná na vícecestné šíření - sdružuje mnoho subnosných modulovaných QAM
OFDMA – Modulace využívající frekvenční dělení kanálu s vícenásobný přístume
- přiřazení podmnožiny subnosných jednotlivým uživatelům
XPIC – Technologie pro potlačení interference křížové polarizace kanálu pracujícího na stejné frekvenci
- založeno na očekávané diskriminaci mezi dvěma ortogonálními polarizacemi
MIMO – metoda pro navýšení kapacity pomocí více vysílacích a přijímajících antén pracujících na stejné frekvenci
- využívá principu vícecestného šíření rádiového signálu a fázového posunu
MU-MIMO – Multiple User – MIMO
- umožnuje současně komunikovat s více klienty najednou

## Slide 17: Zpracování signálu
FEC – Detekce a oprava chyb
Vysílací stanice před vysílání zprávu zakóduje matematickou operací. Výsledek operace pošle společně se zprávou (z pohledu dat se jedná o redundantní informaci). Přijímač po dekódování (reverzní matematická operace) může detekovat chybu a hledá „nejpravděpodobnější“ původní data.

## Slide 18: Zpracování signálu
OFDM – Modulace využívající frekvenční dělení kanálu
- odolná na vícecestné šíření - sdružuje mnoho subnosných modulovaných QAM
OFDMA – Modulace využívající frekvenční dělení kanálu s vícenásobný přístupem
- přiřazení podmnožiny subnosných jednotlivým uživatelům

## Slide 19: Zpracování signálu
XPIC – Technologie, která potlačí interferenci křížové polarizace kanálu pracujícího na stejné frekvenci.
- založeno na očekávané diskriminaci mezi dvěma ortogonálními polarizacemi

## Slide 20: Zpracování signálu
MIMO – metoda pro navýšení kapacity pomocí více vysílacích a přijímajících antén pracujících na stejné frekvenci
- využívá principu vícecestného šíření rádiového signálu a fázového posunu

## Slide 21: Zpracování signálu
MIMO – metoda pro navýšení kapacity pomocí více vysílacích a přijímajících antén pracujících na stejné frekvenci
- využívá principu vícecestného šíření rádiového signálu a fázového posunu
MU-MIMO – Multiple User – MIMO
- umožnuje současně komunikovat s více klienty najednou

## Slide 22: Děkuji za pozornost
David Němec
nemec@vanco.cz