## Slide 1: MINI-LINK 6371 Vnější jednotka pro standardní pásma a multiband systémy 6 – 80GHz
Jaroslav Švarc
jaroslav.svarc@ericsson.com
5.5.2022

## Slide 2: MINI-LINK 6000 - Mikrovlnný systém pro transportní sítě 5G
Long haul
MINI-LINK 6291
Split
MINI-LINK 6251
Super compact
MINI-LINK 6252
Compact
MINI-LINK 6262
Rack Mounted
4-13GHz
Antennas
Integrated
Dual-band
Flat panel
Large
Split mount shorthaul
MINI-LINK 669x – Modular nodes using plug-in cards
MINI-LINK 6363
High power radio 6-42 & 80 GHz
MINI-LINK 6365
Carrier aggregation
High Power radio
6-42 GHz
MINI-LINK 665x – Fixed and semi-modular nodes
MINI-LINK 6364
Sub-band free Carrier aggregation High power radio 13, 15 & 18 GHz
80 GHz
MINI-LINK 6352
All outdoor shorthaul
MINI-LINK 6366
6-42 & 80GHz
MINI-LINK 6371
6-42 & 80GHz

## Slide 3: MINI-LINK 6371 Vysokokapacitní vnější jednotka
Hlavní parametry
34 Gbps kapacita přepínače
112/224 MHz CS
Agregace kanálů
L2 funkcionalita
Customer bridge
Provider bridge
QoS, H-QOS
L3 funkcionalita
L3VPN
Seamless MPLS
Routed DCN
Multiband booster
Hierarchical radio link bonding (hRLB)
Až 10 Gbit/s
Power
  1 x RJ 45
  100/1000 Base-T
  3 x SFP/SFP+ 1G/10G
  Radio i/f
M20.Q3

## Slide 4: MINI-LINK 6371 Vysokokapacitní vnější jednotka
Vysoko kapacitní vnější jednotka
MINI-LINK 6371
M19.Q1
  Vnější radiová jednotka
  1+0/1+1/2+0/XPIC /2x(1+0)
  Podpora šířky kanálů 7-224MHz
  Až 8k QAM modulace
  Kapacita 1+0 radiové linky až 1.4Gbps ve 112 MHz kanále
  Kapacita 2+0 XPIC radiové linky až 2.5Gbps ve 112 MHz kanále
  L1 agregace do kapacity 10GBit/s (hRLB)
  Vestavěný přepínač / směrovač s kapacitou 34Gbps
  Customer a Provider bridge, QoS, HQoS
  Podpora až 128 L3 VPN
  Synchronní Ethernet, Synchronizace fáze 1588v2
  2 koaxiální rozhraní pro připojení radiových jednotek RAU2X nebo MINI-LINK 6363/6364/6365
  1x1G RJ45
  3x1G/10G SFP+
  Synchronní Ethernet, 1588v2
  Port pro lokální dohled
  -48V
  IP 66

## Slide 5: Možnosti instalace jednotek MINI-LINK 6371 a MINI-LINK 6366/4
1/10GBE optický kabel
Koaxiální kabel
Integrovaná montáž
na anténě
Montáž na zeď
Montáž na stožár
Montáž na kolejnici
MINI-LINK 6371
ANT3 0.3m
MINI-LINK 6365
MINI-LINK 6371
MINI-LINK 6371
MINI-LINK 6371
MINI-LINK 6365
MINI-LINK 6365
MINI-LINK 6365
ANT3 0.3m
ANT3 0.3m
ANT3 0.3m

## Slide 6: MINI-LINK 6371 – 1+0 do dvou směrů
MINI-LINK 6371
MINI-LINK 6365
MINI-LINK 6365
ANT3 0.3m
ANT3 0.3m
1.4Gbps
112 MHz CS
1.4Gbps
112 MHz CS

## Slide 7: MINI-LINK 6651/4
Hlavní parametry
47Gbit/s kapacita přepínače
Šířky kanálů 7-224MHz
Agregace kanálů až 2x112MHz
L2 funkcionalita
Customer bridge
Provider bridge
QoS, H-QOS
L3 funkcionalita
L3VPN
Seamless MPLS
Routed DCN
L1 Multiband booster
Hierarchical radio link bonding (hRLB)
Až 10 Gbps
Power
  2 x RJ 45
  100/1000 Base-T
  4 x SFP/SFP+ 1G/10G
  User I/O Sync
  8xE1
Vysokokapacitní vnitřní jednotka
  Radio i/f

## Slide 8: Portfolio vnějších jednotek pro split systémy
MINI-LINK 6363
Vysoký vysílací výkon
6 – 42 and 80 GHz
112 MHz
4k/8k QAM
1.4 Gbps
MINI-LINK 6365
Vysoký vysílací výkon
Agregace kanálů
6 – 42 GHz
224 / 2x 112 MHz
8k QAM
2.5 Gbps
MINI-LINK 6364
Vysoký vysílací výkon
Agregace kanálů
Přeladitelnost přes celé pásmo
13 – 18 GHz
224 / 2x 112 MHz
8k QAM
2.5 Gbps

## Slide 9: MINI-LINK 6352 – rádia pro E pásmo
Interfaces | 3 x Opto (1/10GE) 1 x PoE (1GE) 1 x O&M | 3 x Opto (1/10GE) 1 x PoE (1GE) 1 x O&M XPIC | 3 x Opto (1/10GE) 1 x PoE (1GE) 1 x O&M XPIC
Modulation & CS | BPSK/2 - 512 QAM & 125-2000 MHz | BPSK/2 - 512 QAM & 125-2000 MHz | BPSK/2 - 1024 QAM & 62.5-2000 MHz
Capacity | 1+0: 10 Gbps 2+0: 10 Gbps | 1+0: 10 Gbps 2+0: 10 Gbps 2x(1+0) XPIC: 20 Gbps | 1+0: 10 Gbps 2+0: 10 Gbps 2x(1+0) XPIC: 20 Gbps
Configurations | 1+0 2+0 RLB 2+0 RLB with EQP | 1+0 2+0 RLB 2+0 RLB & XPIC 2+0 RLB with EQP 2+0 RLB & XPIC with EQP 2x(1+0) XPIC | 1+0 2+0 RLB 2+0 RLB & XPIC 2+0 RLB with EQP 2+0 RLB & XPIC with EQP 2x(1+0) XPIC
Output power | -10 to +18 dBm | -10 to +18 dBm | -10 to +21 dBm
MINI-LINK 6352/2
MINI-LINK 6352/3
MINI-LINK 6352

## Slide 10: Multi-band Booster – Kombinace frekvenční pásem
Vysoká dostupnost (99.995%)
Nižší dostupnost (99.9%)
Multi-band
Široké kanály v pásmech 70/80 GHz
Široké kanály v pásmech 18-42 GHz
Úzké kanály 6-15 GHz
Dense urban
Remote rural

## Slide 11: (hierarchický) Radio Link Bonding (h)RLB MINI-LINK 6371
L1 agregace provozu do kapacity až 10Gbit/s
  Výsledná kapacita je součtem kapacit jednotlivých linek
QoS řízení na jednom portu
Efektivní řízení zdrojů měnících se v čase
Neustálá adaptace na měnící se kapacity jednotlivých kanálů
Rychlá záloha v případě poruchy některého kanálu
Flexibilní řešení
  Podpora 2 dvou směrů, každý 10Gbit/s
  Podpora 2 x MINI-LINK 6352 do každého směru
  Podpora 2x 1+0 v tradičních pásmech (opakovač)
  Podpora 2+0 v tradičních pásmech do jednoho směru
Vysoká účinnost sdružení >99%
MINI-LINK 6371
10 Gbps
7.5 Gbps
L1 agregace
hRLB
9 Gbit/s
1 Gbit/s
Kapacita až
10 GBit/s
RLB
Radio Link Bonding
Prioritizace provozu na jednom rozhraní

## Slide 12: MINI-LINK 6371 – multiband booster do dvou směrů
MINI-LINK 6371
MINI-LINK 6363 / 6365
MINI-LINK 6352
Dvoupásmová anténa (18/80GHz)
Dvoupásmová anténa (18/80GHz)
E-Band 125 až 2000 MHz kanál
Standardní pásmo 7 – 112MHz
Ethernetové rámce směrovány mezi obě rádia
hRLB
10 GBE
Koaxiální kabel
10 GBE
1/10 GBE
1000BaseT
MINI-LINK 6363 / 6365
MINI-LINK 6352
Koaxiální kabel
E-Band 125 až 2000 MHz kanál
Standardní pásmo 7 – 112MHz
MINI-LINK 6371 – jednotka pro vnější instalaci
Multiband konfigurace do dvou směrů – pro agregační uzel, nebo opakovač s lokálním příspěvkem
Sdružení provozu mezi standardním pásmem a E pásmem na první vrstvě pomocí hRLB
Kapacita až 10GBit/s
Funkce L2 přepínače i L3 směrovače
Router

## Slide 13: MINI-LINK 6651/4 – multiband booster do dvou směrů
MINI-LINK 6363 / 6365
MINI-LINK 6352
Dvoupásmová anténa (18/80GHz)
Dvoupásmová anténa (18/80GHz)
E-Band 62.5 až 2000 MHz kanál
Standardní pásmo 7 – 112MHz
Ethernetové rámce směrovány mezi obě rádia
10 GBE
Koaxiální kabel
1/10 GBE
1000BaseT
MINI-LINK 6363 / 6365
MINI-LINK 6352
E-Band 62.5 až 2000 MHz kanál
Standardní pásmo 7 – 112MHz
MINI-LINK 6651/4 – jednotka pro vnitřní instalaci
Multiband konfigurace do dvou směrů – pro agregační uzel, nebo opakovač s lokálním příspěvkem
Sdružení provozu mezi standardním pásmem a E pásmem na první vrstvě pomocí hRLB
Kapacita až 10GBit/s
Funkce L2 přepínače i L3 směrovače
2x 1/10 GBE
2x 1000BaseT

## Slide 14: MINI-LINK 6371 & MINI-LINK 6651/4 – multiband standardní pásmo 224MHz
Dvoupásmová anténa (18/80GHz)
10 GBE
Koaxiální kabel
1/10 GBE
MINI-LINK 6364 / 6365
MINI-LINK 6352
E-Band 62.5 až 2000 MHz kanál
Standardní pásmo 7 – 224MHz
3x 1/10 GBE
2x 1000BaseT
2x 1/10 GBE
1000BaseT
MINI-LINK 6371
MINI-LINK 6364 / 6365
MINI-LINK 6352
Dvoupásmová anténa (18/80GHz)

## Slide 15: MINI-LINK 6371 & MINI-LINK 6651/4 – multiband
Dvoupásmová anténa (18/80GHz)
10 GBE
Koaxiální kabel
1/10 GBE
MINI-LINK 6363 / 6365
MINI-LINK 6352
E-Band 62.5 až 2000 MHz kanál
Standardní pásmo 7 – 112MHz
3x 1/10 GBE
2x 1000BaseT
2x 1/10 GBE
1000BaseT
MINI-LINK 6371
MINI-LINK 6363 / 6365
MINI-LINK 6352
Dvoupásmová anténa (18/80GHz)
Koaxiální kabel
Koaxiální kabel
7 – 112MHz
7 – 112MHz
MINI-LINK 6363 / 6365
MINI-LINK 6363 / 6365

## Slide 16
Ericsson Microwave Outlook 2021
Mobile transport solutions to connect 5G services everywhere - Ericsson