## Slide 1
Fiber Deep – skelnatění koaxiálních sítí pokračuje
ISP Futuretec, 19.8.2021
David Tichý
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®

## Slide 2: HFC – Hybrid Fiber Coax skelnatění opticko-koaxiálních sítí
www.profiber.eu
Provozovatelé sítí kabelové televize
Jak zvýšit přenosovou kapacitu sítě ?
nahradit koax optikou
Hybridní opticko-koaxiální sítě HFC - Hybrid Fiber Coax
Skelnatění postupně od hlavní stanice – od páteře až na periferii
2. segmentace sítě za optickým nodem
3. rozšířit frekvenční spektrum
efektivní modulace
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®

## Slide 3: HFC- Fiber Deep skelnatění opticko-koaxiálních sítí
www.profiber.eu
HFC Network upgrade:
Fiber Deep – Node + 1x zesilovač (=N+1)
FTTLA – FTT Last Active (=N+0)
FTTB
FTTH
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®
Zdroj: VECTOR
O/E
sklo
koax

## Slide 4: HFC- Fiber Deep skelnatění opticko-koaxiálních sítí
www.profiber.eu
HFC Network upgrade
Fiber Deep – Node + 1x zesilovač (=N+1)
FTTLA – FTT Last Active (=N+0)
FTTB
FTTH
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®
Zdroj: VECTOR
Segment 1
TX
RX
1
1550nm

## Slide 5: HFC- Fiber Deep skelnatění opticko-koaxiálních sítí
www.profiber.eu
3. rozšířit frekvenční spektrum na koaxu
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®
5 MHz
15 MHz
85 MHz
up
down
upstream
downstream
860 MHz
1GHz
65 MHz
upstream
downstream
1,2 GHz
204 MHz
5 MHz
15 MHz
258 MHz
110 MHz
upstream
downstream
860 MHz
1GHz
85 MHz
5 MHz
15 MHz
5 MHz
15 MHz
up
downstream
45 MHz
860 MHz
42 MHz
DOCSIS 3.1
DOCSIS 3.0
DOCSIS 3.0
DOCSIS 2.0
Výsledek: větší šířka pásma pro uživatele

## Slide 6: DOCSIS
www.profiber.eu
DOCSIS rychlosti
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®

## Slide 7: HFC- Fiber Deep skelnatění opticko-koaxiálních sítí
www.profiber.eu
Optický node 1x1 pro FTTB
Downstream výstupní úroveň: 1x 112dBV@1.0GHz
1x1 segmentace (1 RX downstream x 1 TX upstream)
koax portů aktivních/pasivních: 1/1
přepínání režim RFoG (burst mode) nebo HFC (CW mode)
napájení AC 230V nebo DC remote
Použití: FTTB
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®
BOOSTRAL 650/ LP90G
RX
1
Segment 1
 Dříve Lambda Pro 90G
Zdroj: VECTOR
Notes: Viz katalog BOOSTRAL 651/LP60G.
Viz Julian K prezentace BOOSTRAL 650/LP60G

## Slide 8: HFC- Fiber Deep skelnatění opticko-koaxiálních sítí
www.profiber.eu
Optický node RFoG pro FTTH
Downstream výstupní úroveň: 1x 80 dBV @1.0GHz
RFoG (1 RX downstream + 1 TX upstream)
napájení AC 230V
Použití: FTTH
Optický node RFoG pro FTTB-MDU
Downstream výstupní úroveň: 1x 96 dBV @1.0GHz
RFoG (1 RX downstream + 1 TX upstream)
napájení AC 230V
Použití: FTTB
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ ®
BOOSTRAL 611
RX
1
Segment 1
Zdroj: VECTOR
BOOSTRAL 611
RX
1
Notes: Viz Julian K prezentace BOOSTRAL 650/LP60G