## Slide 1: Nová pásma na VO s registrací: 5,2 a 5,8 GHz
Pavel Šístek
Oddělení koncepcí a strategií
sistekp@ctu.cz
ISP Futuretec 2021
19. 8. 2021

## Slide 2: Pásma 5,2 a 5,8 GHz, shrnutí
Pásmo 5,2 GHz (5150-5250 MHz)
Nově v ČR: outdoor, 200 mW
Důvod registrace: mezinárodní závazky
ETSI EN 301 893, bez DFS
Evropská harmonizace: nově je možný provoz ve vlacích a vozidlech (bez registrace, ale za určitých podmínek)
Otevřeno v dubnu 2021, na VO-R/12, s registrací pro pevné instalace, a bez koordinace
Pásmo 5,8 GHz (5725-5850 MHz)
1 W; 50 mW/MHz; DFS není povinná
Ochranné zóny
Evropská harmonizace, standardizace:
  ECC Report 330, revize EN 301 893
  CDC: Country Determination Capability

## Slide 3: 5,2 GHz: opatrná reakce Evropy po WRC-19
ITU-R Rezoluce 229 (WRC-19): …administrations may exercise some flexibility by taking appropriate measures that would allow controlled and/or limited outdoor usage with a maximum mean e.i.r.p. of 200 mW…
ECC(04)08: Inside buildings, road vehicles, trains and aircraft … and for radio links to UAS (= drony)
K naplnění mezinárodních závazků je v ČR zavedeno lehké licencování.
Postačí znát souhrnný počet pevných instalací RLAN/Wi-Fi, a dále konkrétní souřadnice GPS pro případ regulatorní úpravy (v pásmu je letecká radionavigace)
MAC adresy
ECC Decision (04)08: Nově povolen v Evropě ad-hoc provoz mimo budovy, bude i ve VO-R/12

## Slide 4: 5,8 GHz: příběh 9 roků
Východisko: začátkem 2. dekády je zřejmé, že chybí kmitočty pro přístupové sítě (IMT, RLAN)
Evropa | ČR
2012: Evropa pro WRC-12 zahajuje studium dalších pásem v 5 GHz pro IMT. Předběžný výsledek: v pásmu 5,8 GHz je určitý potenciál, ale spíše pro RLAN. | V prosinci 2013 se záměr otevřít 5,8 GHz pro RLAN dostává do zveřejněného návrhu národní Strategie správy spektra.
2015: WRC-15 prodlužuje studium pásma 5,8 GHz, ale Evropa přes snahu UK, ČR a NOR neumí příležitost uchopit (vojenské pásmo, mýtné systémy), ačkoliv jsou představeny postupy pro zajištění kompatibility. | V 2015 je vládou přijata Strategie správy spektra. 2016 zahájena pracovní skupina ČTÚ. Podmínka tehdejšího vedení Úřadu: vymyslete sondu, která nám spektrum ohlídá. 2017: vyvinuta autonomní sonda, prototyp registračního portálu a vypracovány studie kompatibility. Dohodnuty podmínky s MD (mýtné brány). Koncept představen v Evropě.
Jaro 2019: Snaha ČR na celkem 5 jednáních Rady EU podpořit 5,8 GHz na WRC-19. Bez podpory odcházejícího UK jsou šance malé, oponentem je zejména FR. EU nakonec do pozice na WRC-19 (tj. globální harmonizace pro širší region) uloží „nepodpořit harmonizaci pásma 5,8 GHz“. | Jaro 2019: Národní koncept stále nemá zelenou, převažuje konzervativismus.
Léto 2019: ČR se s výsledkem nehodlá smířit a v CEPT přesvědčí celkem 7 administrací k podpoře vypracování ECC Reportu, který by umožnil otevření pásma alespoň v několika zemích. | Léto 2019: Záměr otevřít pásmo 5,8 GHz stále nemá podporu v ČTÚ, proto realizační tým zvolí úkrok stranou: spustí nejprve portál pro 60 GHz, a pásmo 5,8 GHz připojí následně.
Podzim 2019: ČR představí skelet ECC Reportu pro 5,8 GHz | Leden 2020: Spuštěn testovací portál pro 60 GHz (I. verze)
2020: V CEPT vypracován návrh ECC Reportu pro 5,8 GHz. ETSI projednává související úpravy EN 301 893. | Prosinec 2020: ČTÚ spouští II. verzi registračního webu. Rada odloží projednání VO-R/12 na leden 2021 z důvodu interní neshody na MAC a dalších podmínkách.
Léto 2021: konzultace k ECC Report 330, schválení na plenárním jednání CEPT očekáváno na podzim. | Jaro 2021: nový příběh – pásmo RLAN upper-6 GHz, tentokrát ale celoevropsky.

## Slide 5: Regulace 5,8 GHz v ČR a v Evropě
Ochranné geografické zóny okolo mýtných bran (1,8 km) a vojenských zón (13 km od středu)
Systém umožňuje napojit bezobslužné měřicí sondy (solární napájení)
Registrace platí pro RLAN > 25 mW. (Pozn.: při výkonu e.i.r.p. ≤ 25 mW není žádné omezení, viz VO-R/10).
Lehké licencování v ČR: podmínky zavedené v ČR jsou významné z mezinárodního hlediska.
Pásmo pro RLAN otevřeli UK, NOR. Naopak FR navrhla CDC (Country Determination Capability): technologii, která zamezí provozu RLAN v zemích, které si to nepřejí. Detaily projednává ETSI BRAN.
Q: Proč se vlastně Evropa tolik brání pásmu 5,8 GHz?
Registrace přístupových bodů

## Slide 6: Web rlan.ctu.cz: další rozvoj
Hromadné mazání stanic přes import
Přepínání typu stanice z WiFi_5_8 na WiFi_5_2 (ale nikoliv naopak)
Hlídání duplicitních MAC na hladině 60 GHz
Textová poznámka u záznamu Stanice
Optimalizace výkonu – zobrazení stanic na mapě
Mapa – zobrazení leteckého pohledu (satelitní mapa)
Sortování Stanic, při prodlužování
Vyhledání místa podle zadání místa (adresy)
API?
Cíl: zlepšení uživatelského komfortu a zavedení dalších prvků automatizace

## Slide 7: Upper 6 GHz a Wi-Fi 6E (a nástupci)
Harmonizace Lower- 6 GHz pro RLAN je pro ČR závazná, a to nejpozději k 1. 12. 2021.
  Jde o VLP (25 mW, outdoor i indoor), a dále LPI (200 mW) – ale pouze indoor. EN 303 687 (draft).
Konzultace ČTÚ k návrhu plánu využití spektra PVRS-19 již běží (do 3. 9. 2021).
V pásmu 6425-7125 MHz: studie k 5G (mid-bands), Agenda Item 1.2 WRC-23.
Trend: naléhavost gigabitového připojení v domácnostech (a podnicích, …)
Jak ale uspokojit 5G mid-bands? – pásmo 3,8-4,2 GHz, lokální autorizace
  Mandát EK
Kdo tedy v Evropě nový pracovní bod k upper 6 GHz navrhne?
Evropa harmonizovala 5945-6425 MHz pro nízkovýkonové RLANy. Jiné regiony ale umožní provoz až do 7125 MHz. Jak zareaguje Evropa?

## Slide 8: Děkuji za pozornost.