## Slide 1: UBNT AC vysílače a „NEW Flexible mode“
Jakub Melín, JMNet

## Slide 2: Start problémů
UBNT s FW 8.5.7 zavádí tzv. Flexible NEW framing - provozní mód (podzim 2018)
Původní standardní framing zůstává jako Flexible (legacy)
Nový mód byl od uvedení prezentován jako účinnější a efektivnější bez dalších vysvětlení
Nový mód obsahuje rozšíření „ReSe“, které lze vypnout a má dále zlepšovat propustnost

## Slide 3: Co se začalo dít?
Odpojování klientských antén
Výrazné pokles propustnosti i na vysílačích, kde vůbec nebyl nový mód zapnut
Výrazné zvýšení latence (z průměrných 3-4 ms klidně i na 20+ ms)
Další nestabilita a problémy v síti

## Slide 4: Jaká byla reakce UBNT?
Víceméně mlžení.
Doporučení využívat nadále legacy mode (který byl ale také postižen)
Svádění viny na problematické linky a signál klientů
Doporučení k přechodu na Fixed mode, který ale je ale pro mnohé účely nevhodný
Postupná práce na opravách v nových FW

## Slide 5: Proč k tomu došlo?
Následuje i trocha spekulací, založených na mlhavých vyjádřeních UBNT a vlastním debugu situace, klidně rozporujte/opravte /doplňte;)
NEW Framing je výrazně agresivnější ke spektru, využívá ho více konstantně (tedy i více ruší, zejména AP s původním framingem
Zlepšený přenos je dosahován mimo jiné i horší ochrannou přenosu proti vícecestnému šíření (zejména u zapnutého ReSe), z čehož pramení zásadní problémy s latencí a NLOS

## Slide 6: Řešení?
UBNT postupně stabilitu zvedá, FW 8.5.12 je již málo problematický
NEW Framing s ReSe využívat pouze pro AC klienty a na sektorech bez většího počtu „problematicky připojených“ klientů
Pokud není v okolí jiná síť s NEW framingem, lze nadále v dobré kvalitě využít Legacy mode
Koordinace s ostatními v okolí

## Slide 7: Co na nás UBNT chystá?
S FW 8.6 přichází přepracované DFS
Dle fóra v RC verzích enormní nárůst detekce radaru, víceméně nepoužitelné
Instant frequency change by měla umožnit přelaďování bez rozpojení, otázka je, zda to nepřinese další nestabilitu (např. v kombinaci s DFS)

## Slide 8: Díky za pozornost